## Slide 1: 车载自组网的通信和控制模块设计和实现 中期报告
答辩人：陈正先 导 师：陆慧梅、向勇 时间：

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
目前完成的工作
课题的完成内容&课题任务
2
后期拟完成的研究工作

## Slide 3
课题的主要内容&课题任务
目前完成的工作

## Slide 4: 课题主要任务
毕设目标描述：把小车的控制模块与车载自组网通信模块整合成一个整体，使得车载自组网通信模块可以利用小车的传感器，小车可以利用车载自组网通信模块与外界进行通信。
小车：有GPS传感器、运动控制机构、基于Zigbee的无线通信；
车载自组网通信模块：支持TDMA的时隙分配和协调；
1

## Slide 5: 课题背景
随着科技与计算机产业的快速发展，作为智能交通系统重要基础之一的车辆自组网概念在这种需求背景下提出的。车载自组网是专门为车辆间通信而设计的自组织网络，它创造性地将自组网技术应用于车辆间通信，使司机能够在超视距的范围内获得其他车辆的状况信息（如车速、方向、位置、刹车板压力等）和实时路况信息。车载自组网的设计目标是建立一个车辆间通信的平台，不仅提高交通效率，还为司机的通行带来可靠安全和多重便利，使旅行者更加舒适。在2003 年 ITU-T 的汽车通信标准化会议上,各国专家提出的车用自组织网络(VANET，vehicle ad-hoc networks)技术有望将交通事故带来的损失降低 50%。由此不难看出，自组网在车辆产业中具有的优势。
1

## Slide 6: 课题背景
而随着近些年车辆自组网的快速发展，更多的相关应用也由此提出。传统的车辆自组网是与车辆控制系统分开的，而如果二者能够结合在一起，由车辆自组网的网络实现车辆控制这一概念，将会有着重大的意义。这包括能够快速经由单个车辆来控制常规信号无法达到的车辆等等。因此，本文将进行该项目的研究。
1

## Slide 7: 目前完成的工作
1. 文献翻译
2. 相关研究进展调查
3. Mission Plan 掌握及学习
4. Ardupilot 开源代码解析
5. 整体方案设计
1

## Slide 8: 开源代码解析
飞行计划文件（航迹文件）
飞行计划文件本质就是存储一系列有序迹点（Waypoints)的普通文本文件。在自动飞行模式下仿真时会读取此文件，并按照迹点控制飞行。
此文件通过QGC WPL 110开始；
之后是一系列迹点，第一个迹点为home location；
每一行迹点包括12个数值，分别为，
1

## Slide 9: 开源代码解析
迹点序号
当前迹点，一般在home location设置为1，其余waypoint设置为0
坐标系，当设置为0时采用绝对高度，为1时采用相对高度
迹点类型（命令），例如22为自动起飞模式，16为导航向此迹点，21为自动降落等等
4个命令相关参数，这四个参数与迹点类型相关
3个坐标值，经纬度和高度
迹点连续运行，设置为1，迹点会被连续读取
1

## Slide 10: 开源代码解析
SITL与Mission Planner联合仿真
首先还是通过下述语句进入软件在环仿真环境，
cd ~/ardupilot/ArduCopter
sim_vehicle.py --map --console
之后可以通过output语句列出MAVProxy转发数据的接口
MANUAL> output
MANUAL> 2 outputs
0: 127.0.0.1:14550
1: 127.0.0.1:14551
1

## Slide 11: 开源代码解析
上面的列表说明我们可以通过上述接口连接MAVProxy和Mission Planner。如果需要更多接口可以通过下述命令增加接口。
MANUAL> output add 192.168.126.1:14552
MANUAL> Adding output 192.168.126.1:14552
MANUAL> output
MANUAL> 3 outputs
0: 127.0.0.1:14550
1: 127.0.0.1:14551
2: 192.168.126.254:14552
1

## Slide 12
后期拟完成的研究工作

## Slide 13: 预期能够达到的研究目标
4.1-4.30 完成理论搭建；
能够通过实车测试，快捷、方便的控制小车；
实现稳定的通信；
4

## Slide 14
谢谢观看
敬请各位老师批评指正